# ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

# Российская Академия образования

# Учреждение Российской академии образования «Институт информатизации образования»

# УТВЕРЖДАЮ

Директор ИИО РАО

_____________ /И.В. Роберт/

«___»_____________2011 г.

м.п.

# РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

## Методика обоснования канальной емкости транкинговой системы радиосвязи с высокоподнятыми антеннами корпоративной обучающей сети для регионов с низкой плотностью населения с учетом ассиметричности трафика

.45392457.00183-01 99 01

Листов 4

# Разработчик:

_____________/ Цимбал В.А./

# 25.03.2011>

## Аннотация

Необходимость интенсификации учебного процесса как в высших, так и в средних учебных заведениях требует внедрения в них новых информационных коммуникационных технологий (ИКТ). Однако реализация ИКТ в регионах с низкой плотностью населения (Сибирь, Дальний Восток, Заполярье, горные районы) сдерживается малой развитостью телекоммуникационной компоненты. Наиболее эффективными по критерию «трафик/стоимость» системами телекоммуникаций для корпоративных абонентов, рассредоточенных на большой площади, являются транкинговые системы радиосвязи (ТСР). Спецификой функционирования ТСР является асиметричность трафика и его неординарность. Расчет канального ресурса ТСР требует, во- первых, разработки обобщенной методики нахождения требуемого коммуникационного ресурса и, во- вторых, параметров информационной нагрузки (трафика), создаваемой пользователями сети со стеком протоколов ТСР/IP.

Решению данных задач посвящен материал настоящей статьи.

Необходимость интенсификации учебного процесса как в высших, так и в средних учебных заведениях требует внедрения в них новых информационных коммуникационных технологий (ИКТ). Это и возможность дистанционного обучения, и обмен опытом преподавания, и поиск информации обучаемыми, нужной для выполнения учебного плана и др. [1] Однако реализация ИКТ в регионах с низкой плотностью населения (Сибирь, Дальний Восток, Заполярье, горные районы) сдерживается малой развитостью телекоммуникационной компоненты. Наиболее эффективными по критерию «трафик/стоимость» системами телекоммуникаций для корпоративных абонентов, рассредоточенных на большой площади, являются транкинговые системы радиосвязи (ТСР). Однако известная архитектура базовой станции (БС) ТСР позволяет охватить связью район с радиусом до 50 км, при этом ограничивающим элементом является высота приемопередающей антенны (ППА) БС [2].

К настоящему времени известны варианты размещения ППА на малогабаритных летно-подъемных средствах (МЛПС) в виде привязных аэростатов объемом 15-20 м3. При этом поднимается только ППА, а привязной фал выполняется в виде, так называемой, линии поверхностной бегущей волны (ЛПБВ). В основном данные решения востребованы и адаптированы в военной связи [3, 4]. Исходя из изложенного, рассматривается ТСР с высокоподнятыми антеннами (ВПА) корпоративной обучающей сети для регионов с низкой плотностью населения. Обобщенная структурная схема такой ТСР представлена на рисунке 1. Основными ее элементами являются малогабаритный привязной аэростат, ВПА, ЛПБВ, БС, комплекс автоматизации и управления связью (КАУС), совокупность N абонентских станций (АС), к которым подключены мультимедийные устройства (компьютеры с аудио и видео системами). За счет размещения ВПА на высоте 1000 и более метров радиус зоны связи составляет 150-200 км. При этом мощности передающих устройств БС и АС не превышают 10-50 Вт.

Одной из важных задач построения такой сети является задача обоснования ее канальной емкости (требуемого коммуникационного ресурса (ТКР)), обеспечивающего доставку трафика пользователей сети с заданным качеством. Известно, что ТСР работают по принципу предоставления каналов по требованию (ПКТ), аналогично автоматическим телефонным станциям (АТС). В этом случае ТСР можно рассматривать как радио-АТС или как систему сотовой связи с одной большой сотой. Тогда ТКР для данной ТСР можно найти известными методами теории телетрафика [5].

Литература

- Димов Э.М., Маслов О.Н., Скворцов А.Б. Новые информационные технологии:подготовка кадров и обучение персонала .Ч.1.Реинжиниринг и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях.Научное издание.-М.:ИРИАС,2006.-386 с.

- Карташевский В.Г., Семенов С.Н., Фирстова Т.В. Сети подвижной связи.- М.: Эко-Трендз,2001.

- А.С.№1478268(СССР) МКИ6 H04 B 7/20.Линия поверхностной волны/Авт.Рофе А.А.

- Мехоношин Н.И.Привязные аэростаты и их применение./Зарубежное военное обозрение.-1989,№6,с.40…43.

- Теория телетрафика: Учебник для Вузов /Ю.Н. Корнышев, А.П. Пшеничников, А.Д. Харкевич. – М.: Радио и связь, 1996. – 272 с.

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы./СПб. – Питер, 2000.-672 с.

- Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов/Под редакцией В.П. Шувалова – М.: Радио и связь, 1990. – 464 с.

- Цимбал В.А. Определение вероятностно-временных характеристик доведения сообщений на основе конечных марковских цепей //Известия ВУЗов. Приборостроение, 1997, т.40, № 5, с.11…15.

- Кемени Джон Дж., Снелл Дж. Ларк. Конечные цепи Маркова/Пер. с англ. – М.: Наука, 1970. – 272 с.

- Казаков В.А. Введение в теорию марковских процессов и некоторые радиотехнические задачи – М.: Сов.радио, 1973. – 232 с.

- Цимбал В.А., Косарева Л.Н. Аналитический метод обращения матриц, описывающих марковские процессы доведения сообщений в сетях передачи данных//VI Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование», г. Пущино, 1999. – С.144.